DUET L

Паспорт

2014

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Основные сведения об оборудовании | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Устройство и принцип работы | 3 |
| 3. | Комплектность | 3 |
| 4. | Основные технические характеристики | 4 |
| 5. | Размеры оборудования | 5 |
| 6. | Сведения о приемке | 5 |
| 7. | Гарантийные обязательства поставщика (продавца) | 6 |
| 8. | Сведения о продаже и гарантийном обслуживании оборудования | 6-7 |
| 9. | Сведения об установке оборудования | 7 |

1. Основные сведения об оборудовании

| Наименование | Закрытый газовый камин |
| --- | --- |
| Марка | Faber |
| Модель | Duet L |
| Фирма-изготовитель | «Faber International BV» (Нидерланды) |
| Заводской номер |  |
| Год изготовления | 2014 |
| Страна получателя | РФ |
| Идентификационный номер оборудования |  |
| Технологический номер оборудования |  |
| Исполнение |  |
| Вид топлива | Природный газ |

3. Устройство и принцип работы

Изолированный от комнаты прибор, использующий воздух с улицы, подача и выпуск воздуха осуществляются через концентрическую систему воздуховода-дымохода (200мм/ 130мм – при сложной конфигурации дымохода, 150/100 мм - при строго вертикальной системе дымохода) с естественной циркуляцией (не требуется затраты электроэнергии для работы вентилятора).

Воздух для процесса горения поступает прямо с улицы по внешней трубе.

Все продукты горения выводятся наружу в атмосферу по внутренней трубе.

Система полностью герметична и не влияет на внутреннюю среду дома.

Данная система дает возможность располагать трубы по горизонтали общей протяженностью до 6 метров и по вертикали общей протяженностью 20 метров.

Выход воздуховода-дымохода для подачи воздуха и выпуска газообразных продуктов горения во внешнюю атмосферу можно размещать на стене или крыше дома.

В камине имеется  устройство безопасности - термопара: если пламя не достигает основной горелки (нехватка давления, утечка газа), то камин автоматически отключается.

Пилот и датчик пламени, установленные на данном приборе, являются также устройствами безопасности.

4. Комплектность

Закрытый газовый камин Faber, модель Duet L c дистанционным управлением в стандартной комплектации включающей:

1. две конвекционные решетки,

2. одна дверца сервисного люка,

3. пульт дистанционного управления,

4. две присоски для демонтажа стекла,

5. оголовок дымохода (компл. 1 - вертикальный длинный (A9307303, А9262500), компл. 2 — настенный (А9262600, А9305603), компл. 3 -  подключаемый к имеющемуся дымоходу - вертикальный короткий(А9266200)),

6. комплект дров – 1 комплект с инструкцией по раскладке, (либо камни)

7. заслонки комплект.

А также инструкция по установке, эксплуатации и обслуживанию.

5. Основные технические характеристики

Duet L

Тип устройства C11 C31 C11 C31 C11 C31

| Категория |  | II 2H3+ | II 2H3+ | II 2H3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип прибора |  | C11/C31 | C11/C31 | C11/C31 |
| Маркировка газа |  | G20 | G30 | G31 |
| Потребление (нетто) | кВт | 10,2 | 9,2 | 7,8 |
| Класс эффективности |  | 2 | 2 | 2 |
| Величина выделения NOx |  | 5 | 5 | 5 |
| Давление на входе | мБар | 13 | 30 | 30 |
| Расход газа | л/час | 1084 | 287 | 317 |
| (При 15° C и 1013 мБар) | г/час | - | 720 | 600 |
| Рабочее давление (верхнее) | мБар | 12.5 | 26.1 | 26.1 |
| Номер инжектора |  | ST.1000 | ST/300 | ST.300 |
| Заданные ограничения понижения | мм | 2.1 | 1.3 | 1.3 |
| Комплект дежурной горелки |  | SIT 160 | SIT160 | SIT 160 |
| Код инжектора |  | Nr.36 | Nr.23 | Nr.23 |
| Система воздуховода |  |  |  |  |
| Диаметр воздуховода | мм | Ø200-130 | Ø200-130 | Ø200-130 |
| Станд. Воздушная заслонка | мм | 30 | 30 | 30 |
| Контрольный вентиль |  | GV 60 | GV 60 | GV 60 |
| Подключение | шайба/гайка | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма |
| Электрическое подключение | В | 220 | 220 | 220 |
| Батарейки | В | 4x AA (1,5В) | 4x AA (1,5В) | 4x AA (1,5В) |
| Батарейный передатчик | В | 9 | 9 | 9 |

6.  Размеры оборудования

7. Сведения о приемке

Закрытый газовый камин Faber изготовлен в соответствии с требованиями нормативных документов:

  - ГОСТ Р 51377-99 Разд. 1,2

  - Cертификат соответствия № С-NL.AB37.B00776. Срок действия с 14.02.2013 по 14.02.2018г.

Гарантийные обязательства поставщика (продавца)

Гарантийный срок на оборудование завода-производителя составляет 12 месяцев с момента поставки.

Гарантия аннулируется в следующих случаях: неправильного или небрежного хранения или эксплуатации; использования не по назначению; в случае нарушения указаний по установке, описанных в инструкции; установки оборудования лицами, не имеющими специального  разрешения на ведение работ по установке газового оборудования; в случае установки оборудования, требующего использования дымохода, без оригинального дымохода Faber MultiVent; использование оборудования без стекла или с разбитым стеклом. Установка должна производиться в соответствии с действующими Строительными Нормами и Правилами РФ относительно газового оборудования.

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ  ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ!

# 9. Сведения о продаже и гарантийном обслуживании оборудования

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня покупки оборудования.

Модель  оборудования: DUET  L ,,  закрытытй газовый камин Faber

Заводской номер:                                       Год изготовления:2014

Дата  продажи: ___________________

Подпись  продавца:  _________________ / _________________________ /

Адрес торгующей организации (Поставщика):  _______________________

М.П.

Гарантийные обязательства действительны только при наличии штампа торгующей организации

Гарантийное обслуживание: OOO «НОРТЕХ» - официальный дистрибьютор Faber International BV  в России

ООО «Нортех»

Г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.9 лит.Б, пом. 19Н

телефон/факс (812) 327-50-19, 324-25-61

10. Сведения об установке оборудования

| Оборудование: | Закрытый газовый камин Faber, модель Duet L |
| --- | --- |
| Заводской номер: | _________________ |
| Место установки оборудования: |  |
| Дата установки оборудования: | « ____ » _____________ 20 ___ г. |
| Данные монтажной организации: |  |
| Подпись лица ответственного за установку: | _____________________ / ____________________ / М.П. |
| Рекомендовано сервисное обслуживание: | 1 раз в год |